TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investitie ”înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, comuna Birda, cu interconectarea la stața de epurare existentă în mănăstire”

OBECTIVUL  I

Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, Comuna Birda si realizarea branșamente.

Interconectarea prin intermediul conductei gravitationale care traversează localitatea Mănăstire  la stața de epurare existentă în aceeși localitate.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primaria Comunei  Birda

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)

-

1.4. Beneficiarul investiţiei

Comuna Birda

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Comuna Birda  - compartimentul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

- Amplasament  în Loc.  Mănăstire, comuna Birda  jud. Timiș, Cod postal:307187,  domeniul public.

-  Regimul juridic, economic -  teren domniul public.

- Regimul tehnic –  Teren intravilan,

-  Ridicare topografica cu viza OCPI

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

### Amplasamentul propus se află localizat în  com. Birda, loc. Mănăstire jud. Timiș, teren domeniul public, lipsit de sarcini.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Localitatea este amplasată în lungul pe DJ588B, in partea de S a  comunei Birda.

c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;

Nu sunt.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Localitatea Mănăstire nu dispune in momentul de fata de sistem de canalizare, și evacuare a apelor uzate  din cladirile  existente, dar dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și bransamente.

Apa menajeră este  evacuata  prin intermediul unui sitem propriu  individual de fose septice vidanjabile.

Exista racord la alimentarea cu apă, energie electrica a localitatii precum si la retelele de telefonie, TV și internet.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

Localitatea Mănăstire este traversată de conducta de scurgere gravitațională dintre localitatea Birda și stația de epurare din localitate. Conducta existentă și capacitatea stației de epurare permit racordarea rețelei propuse la stația de epurare existntă fără alte modificări si interventii la elementele existente.

i) regle mentări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni:

”înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, comuna Birda, cu interconectarea la stața de epurare existentă în mănăstire”

OBECTIVUL  I

Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, Comuna Birda si realizarea branșamente.

Interconectarea prin intermediul conductei gravitationale care traversează localitatea Mănăstire  la stața de epurare existentă în aceeși localitate.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

OBECTIVUL  I

Se va realiza  un colector stradal gravitational și prin pompaj care va permite branșarea integrală  a  locuitorilor. Se va utiliza conductă din PVC si polietilena dimensionate corespunzator. Lungimea aproximativa a conductei va fi de 1600m, respectiv un pompaj de maxim 100m din conducta de PE-ID. În conditiile în care se permite racordarea gravitațională a conductei de scurgere se va putea înainta o solutie de evacuare generală fără popaj.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare:

Situatia realizării unui colector gravitational de apă uzată menajeră va permite conformarea cu normele invigoare de mediu și siguranță în exploatare

d) număr estimat de utilizatori:

Numărul de utilizatori ai retelei va fi de aproximativ  300 locuitori.

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Intervalul orar 24:00 - 24

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice:

”înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, comuna Birda, cu interconectarea la stața de epurare existentă în mănăstire”

OBECTIVUL  I

Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Mănăstire, Comuna Birda si realizarea branșamente.

Interconectarea prin intermediul conductei gravitationale care traversează localitatea Mănăstire  la stața de epurare existentă în aceeși localitate.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului:

Se va realiza  un colector stradal gravitational și prin pompaj care va permite branșarea integrală  a  locuitorilor. Se va utiliza conductă din PVC si polietilena dimensionate corespunzator. Lungimea aproximativa a conductei va fi de 1600m, respectiv un pompaj de maxim 100m din conducta de PE-ID. În conditiile în care se permite racordarea gravitațională a conductei de scurgere se va putea înainta o solutie de evacuare generală fără popaj.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului

Pentru  pachetului de lucrări necesar a fi realizate către Comuna Birda  în cadrul serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate se vor emite soluții tehnice (cu suport în documentație economică)  conforme cu legislația în vigoare .

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Pentru serviciile  sus amintite se vor folosi  Normative de proiectare, Norme specifice, ghiduri de proiectare, conforme cu legislatia în vigoare

Aprob                                                                 Întocmit

Primar, Stoian Ghe.Marius                            Marasescu Romeo Sebastian